## Slide 1: AVR
AR lOcker
캡스톤 디자인
김승겸
김선국
강한바다

## Slide 2: 역할 분담
Arduino(Uno) – 김선국
Unity+Vuforia – 김승겸
3d Print – 강한바다

## Slide 3: 제품 작동 방식
앱을 켜고 블루투스 연결을 한다.
우측 이미지를 앱으로 비추면 비밀번호 입력화면이 보인다.
Close버튼을 누르면 잠금장치가 닫힌다.
비밀번호를 입력하고 OK 버튼을 누르면 잠금장치가 열린다.

## Slide 4: 제품 특징
1. ROM에 비밀번호 저장
2. 비밀번호 보안성
3. 비밀번호 변경모드
4. master KEY로 인한 초기화 기능
5. 베터리 체크 기능

## Slide 5: 제품 특징 1. ROM에 비밀번호 저장
1. 아두이노가 껐다 켜졌을 때 비밀번호가 초기화되는 현상 발견
2. 비휘발성 메모리인 ROM에 비밀번호를 저장
3. 껐다 켜져도 설정된 비밀번호를 지속적으로 사용가능
4. 비밀번호 변경 시에도 ROM에 저장하여 접근 가능 하도록 구현

## Slide 6: 제품 특징 2. 비밀번호 보안성
비밀번호가 0000이라 가정.
1. 다른 블루투스 앱으로 0000을 입력하면 열리지 않도록 하기 위해서 앱에서 입력된 비밀번호를 블루투스로 전송 전 해시값으로 변경
2. 아두이노는 ROM에 해시값들을 저장되어있고, 넘어온 해시값과 값이 같으면 열린다.
3. 본 제품 앱이 아니면 작동하지 않는 잠금장치구현으로 인한 보안성 증가
4. AR이미지를 모르면 열수 있는 방법이 없으므로 보안성 증가

## Slide 7: 제품 특징 3. 비밀번호 변경모드
1. *현재비밀번호* 를 입력하면 비밀번호 변경모드가 켜지며, 다음 보내는 값이 비밀번호가 된다.
2. close버튼을 누르거나 * 이 들어간 비밀번호를 입력하면 비번변경모드 OFF
이 경우, 기존의 비밀번호로 사용 가능하다.
Ex) 비밀번호가 0000이라 가정,
*0000* 을 전송 -> 비밀번호 변경 모드 ON
0808을 전송-> 비밀번호가 0808로 변경!

## Slide 8: 제품 특징 4. master KEY로 인한 초기화 기능
1. 제품 초기화 코드 실행시 ROM에 masterKEY와 초기화 비밀번호인 0000의 해시값을 저장
2. masterKEY는 앱으로 입력할 수 없으며 다른 해시 함수를 이용한 값이므로 개발자외에 특정한 숫자의 조합으로 접근 불가능
3. masterKEY를 입력받은 잠금장치는 제품초기화를 실행시키며 문이 열린다.

## Slide 9: 제품 특징 5. 베터리 체크 기능
1. 본 제품의 입력 전압은 5volt
2. 제품이 켜져있으면 60초마다 입력되는 전압을 체크
3. Servo Motor(SG90)의 가동 최저 전압은 4.8 volt
4. 하지만 그 이하인 3.3volt로 작동해도 모터의 속도가 저하될 뿐 열고 닫히는 것에는 큰 문제는 찾지 못함
5. 60초마다 전압체크 중 4.8volt 미만인 값이 확인이 되면 빨간 LED를 점등시켜 사용자에게 베터리 교체를 알려줌

## Slide 10: 3D 프린팅

## Slide 11: 3D 프린팅

## Slide 12: 3D 프린팅

## Slide 13: 3D 프린팅

## Slide 14: 3D 프린팅

## Slide 15: 제품 시현 영상

## Slide 16: 감사합니다.